## Slide 2
دستورالعمل اجرایی آیین نامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

## Slide 3: بخش اول
تعيين درجه ريسك كارگاهها

## Slide 4
طبقه بندي کلیه کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش واقع در شهر و روستا بر اساس راهنمای درجه بندی مشاغل بر اساس مخاطرات ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار در برنامه بازرسی هدفمند توسط معاونتهای بهداشتی استانها

## Slide 5: راهنمای درجه بندی مشاغل بر اساس مخاطرات ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار در برنامه بازرسی هدفمند

## Slide 6: کارگاههای درجه 1
کارگاههای دارای مشاغل با ریسک غیر قابل تحمل کارگاه درجه یک به شمار می روند. در مشاغل با ریسک غیر قابل تحمل ترکیبات منتشره سرطان زا، ایجاد کننده فیبروز ریوی ، ترکیبات موتاژن و یا حداقل یکی از عوامل زیان آور سیلیس، آزبست، فلزات سرطان زا، ترکیبات آلی فرار منتشره در هوا بکار رفته که حتی علی رغم کنترل در محیط کار غلظت آن بیش از حدود مجاز و استاندارد می باشد.

## Slide 7: کارگاههای دارای مشاغل ذیل در زمره کارگاههای درجه یک قرار داشته و نیاز به اجرای کنترل مهندسی موثر، انجام پایش هوا، استقرار سیستم دستورالعملی ارزیابی ریسک و غیره دارند:
صنایعی که در آنها به نحوی از تركيبات سرطانزا و موتا‍ژني در انسان (سرطان زاي قطعي در انسان) استفاده می گردد.
صنایع ریخته گری
صنایع ذوب فلزات
صنایع لنت سازی با استفاده از آزبست
صنایع ساخت ورقه های سیمانی – آزبستی
صنایع ساخت سموم آفت کش، حشره کش، علف کش و... با تأکید بر موادی که در کنوانسیون های روتردام، استکهلم و بازال منع گردیده اند.
صنایع سیلیس کوبی، سند بلاستینگ، معادن سربسته
صنایع استخراج، فن آوری اورانیوم و مواد رادیواکتیو

## Slide 8: ادامه مشاغل درجه 1:
صنایع تولید رنگهای ساختمانی و انواع رنگ ها
صنایع سیمان پورتلند( با سیلیس بیش از 3%)
صنایع با وجود پرتوهای غنی اورانیوم بصورت چشمه های رادیو اکتیو( بخش مربوطه )
صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه به شرط توليد بنزن
صنایع تولید ایزوسیانات ها و مواد مورد استفاده در تولید فوم و ابر
صنایع تولید دیوارهای پیش ساخته از فوم ایزوسیانات
صنایع باطری سازی
صنایع آبکاری با نیکل، کادمیوم، کروم و... و یا سایر صنایع خدماتی و تولیدی قطعات فلزی یا الکترونیکی که دارای پروسه آبکاری می باشند.
صنايع آسفالت سازي و توليد قير
صنايع توليد مواد شوينده
صنايع لاستيك سازي
شركتهاي سوله سازي

## Slide 9: قوانين مشمول كارگاههاي درجه 1
حداقل 3 بار بازديد و پيگيري در سال
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در این مشاغل می بایست سالی یکبار و توسط مراجع ذیصلاح معتبر و دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظیر شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای انجام گیرد.
در واحدهای دارای ریسک زیاد که امکان کاهش ریسک تا سطح متوسط و پایین تر وجود داشته باشد کارفرما باید در اسرع وقت نسبت به کاهش و کنترل ریسک از طریق انجام کنترلهای مهندسی اقدام نماید.

## Slide 10: کارگاههای درجه 2
به کارگاههای دارای مشاغلي با ریسک های متوسط اطلاق می گردد که مشاغل با ریسک غیر قابل تحمل در آن موجود نباشد. این کارگاهها نيز به اجرای کنترل مهندسی عوامل زيان آور محيط كار، انجام پایش هوا و . . . نياز دارند.

## Slide 11: کارگاههای دارای مشاغل ذیل در زمره کارگاههای درجه 2 قرار دارند:
صنایعی که در آنها به نحوی از تركيبات مشكوك به سرطانزايي و موتا‍ژني در انسان (عدم سرطان زاي قطعي در انسان و حيوانات) استفاده می گردد.
صنايع دارای حداقل یک عامل زیان آور فیزیکی (صدا، ارتعاش، روشنایی، پرتو) بيش از حد مجاز که نياز به كنترل مهندسي دارد.
کارگاههایی که دارای ایستگاههای کاری هستند که بر اساس ارزیابی های ارگونومیکی در طبقه بندی ریسک بالا قرار دارند.
کارگاههای دارای شاغلینی که به حمل دستی بارهای بیش از حد مجاز اشتغال دارند.
صنايع با گرماي بالا و نياز به كنترل گرمايي
صنايع پخش مواد شيميايي به جز مواد شیمیایی ذکر شده در گروه کارگاههای درجه 1 ذکر شده در همین راهنما.
صنايع كشتي سازي،هواپيما سازي،ماشين سازي،تراكتور سازي به جز بخش های ریخته گری یا سندبلاست که ممکن است در صنایع مذکور موجود باشد.
صنايع الكتريكي که فقط مونتاژ قطعات را انجام می دهند و دارای پروسه های آبکاری با نیکل، کادمیوم، کروم و... نیستند.

## Slide 12: ادامه كارگاههاي درجه 2:
صنايع نورد
صنایع چرم سازی
صنايع پلاستيك سازي
صنایع تولید چینی بهداشتی
صنایع توليد خوراك طيور
صنايع صابون سازي
صنايع مونتاژ فلزي
شركتهاي راهسازي
كشتارگاههاي دام و طيور
صنايع سنگبري
صنايع توليد قطعات و وسايل چوبي
صنايع ريسندگي و بافندگي (بدون رنگ پاشي)
صنايع ساختماني كوره پزخانه، سيمان معمولي و كاشي سازي
صنايع داروسازي مشروط بر اينكه مواد اوليه مورد استفاده سرطانزا يا تراتو‍ژ‍نزا نباشند.

## Slide 13: قوانين مشمول كارگاههاي درجه 2
حداقل 2 بار بازديد و پيگيري در سال
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در این مشاغل می بایست به صورت ادواري و توسط مراجع ذیصلاح معتبر و دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظیر شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای انجام گیرد.
کنترل عوامل زیان آور محیط کار فراتر از حدود مجاز تماس شغلی می بایستی با نظارت مراکز بهداشت از طریق مراکز ذیصلاح دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک مهلت زمانی داده شده با نظارت و تشخیص بازرس مربوطه انجام گیرد و بعد از انجام اقدامات کنترلی مجدداً ارزیابی ریسک انجام و رتبه ریسک جدید بر اساس ارزیابی انجام گرفته تعریف گردد.

## Slide 14: کارگاههای درجه 3
به کارگاههایی که صرفاً دارای مشاغلي با ریسک قابل تحمل باشند، اطلاق مي گردد.
کارگاههای دارای مشاغل ذیل در زمره کارگاههای درجه 3 قرار دارند:
صنايع توليد مواد غذايي
صنايع استفاده کننده از گردو غبارهاي بي اثر (با سيليس كمتر از 1 درصد)
صنايع شير-پنير- لبنيات
صنايع سفالگري-كوزه گري-سراميك سازي

## Slide 15: ادامه كارگاههاي درجه 3:
صنايع موزاييك سازي
صنايع توليد بتون و لوله هاي بتوني
صنايع چاپ
معادن روباز (به جز سيليس و آزبست)
صنايع توليد كاغذ، پتو (مشروط بر صداي كمتر از 85 دسي بل)
صنايع توليد فرش

## Slide 16: قوانين مشمول كارگاههاي درجه 3
حداقل 1 بار بازديد در سال

## Slide 17: گروه مشاغل خاص
رانندگان
تعويض روغني
كارگران ساختماني
صنايع كوچك ماشيني (مثل صافكاري، نقاشي، مكانيكي)
بيمارستان و مشاغل بيمارستاني
مشاغل امور صنفي
بخش كشاورزي و دامداري و ماهيگيري
قالي بافي
مشاغل خانگی
دندانپزشكي
پروتزهاي دندانسازي
شاغلين در آرامستان
رفتگران شهرداري
صنايع لنت كوبي
كاركنان نيروي انتظامي

## Slide 18: قوانين مشمول مشاغل خاص
حداقل 3 سال يكبار بازديد
شركت در آموزشگاههاي بهداشت حرفه اي و دريافت گواهينامه مربوطه

## Slide 19: نكات مورد توجه
اگر كارگاهي به تناسب فعاليتهاي توليدي خود داراي بخشهاي متفاوتي با درجه ريسكهاي مختلفي باشد بنا را بر بالاترين ريسك موجود گذاشته و كارگاه مورد نظر در آن درجه قرار گرفته و تعداد بازديدها براساس آن طبقه بندي به اجرا درآيد.
كليه معاونتهاي بهداشتي دانشگاهها مي بايست سالانه ليست درجه بندي ريسك كارگاههاي خود را بازنگري و تغييرات موجود را لحاظ نمايند. ضمن آنكه كارگاههايي را كه در آن سال براي اولين بار شناسايي شده اند نيز بايد درجه بندي شده و به ليست مذكور اضافه گردند.

## Slide 20: بخش دوم
1- تكميل فرم برنامه ريزي بازرسي هدفمند به صورت سالانه و ارسال به مركز
2- تعريف و ابلاغ برنامه عملياتي مدون بازرسی توسط معاونتهاي بهداشتي و ارسال به واحدهاي تابعه
3- تكميل فرم گزارش دهي بازرسي هدفمند به صورت 3 ماهه و ارسال به مركز