## Slide 2: کارگاه کشوری کنترل سرب در محیط کار
مرکز سلامت محیط و کار
اداره کنترل عوامل شغلی موثر بر سلامت
تاریخ : 1391/10/11

## Slide 3: کلیات مرتبط با سرب
1. سرب جزو فلزات سنگین است که نه تنها برای حیات بیولوژیکی ضروری نیست بلکه خاصیت سمی دارد
فلزات سنگین مانند جیوه ، سرب و کادمیم عناصر حیاتی نبوده و اثرات سود مندی بر حیات ارگانیسمهای زنده ندارند به طوریکه تجمع آنها در بدن موجودات زنده به خصوص پستانداران باعث بیماریهای خطرناکی می گردد.مسیرهای ورود به بدن پستانداران به طور معمول از طریق هوای آلوده که در مناطق صنعتی پس از بارندگی وارد خاک و آب زیرزمینی می شوند و همچنین از طریق دریاها و اقیانوسها می باشد.
بسیاری از این عناصر ارگانیسمهای زنده به مقادیر بسیار کمی از فلزات سنگین برای ادامه رشد و بقاء نیار دارند که به اصطلاح به آنها Trace Elements می گویند مثل آهن ، کبالات ، مس ، منیزیم ، مولیبدن ، وانادیم ، استرنیم و روی و اگر ازآن حداقل مورد نیاز و ضروری افزایش یابند باعث اخلال در رشد می گردند.
2. سرب جزء 10 ماده شيميايي خطرناک اول سازمان جهاني بهداشت است
سرب یک فلز بسیار سمی است (در حالت گردو غبار و دود فلزی)
تقریبا روی همه ارگانها و سیستم ها اثر می گذارد
اندام هدف اصلی برای سمیت سرب هم در کودکان و هم در بزرگسالان سیستم
عصبی است
3. مسمومیت با سرب ساتورنیسم یا پلمبیسم نام دارد
4. نحوه تشخیص: آزمایش خون و ادرار در کارگران

## Slide 4: مصرف سرب در صنایع
تركيبات سرب به اشكال مختلف يافت مي شوند كه بطور كلي مي توان آن را به فرم هاي تركيبات آلي سرب (مثل تترااتيل سرب و تترامتيل سرب) و تركيبات غيرآلي سرب كه شامل سرب 2 ظرفيتي و چهار ظرفيتي ميباشد تقسيم بندي كرد. فراوان ترين سنگ معدن سرب galena (pbs) مي باشد كه اكثر موارد سرب از آن استخراج مي گردد .
بيشترين استفاده سرب در صنعت شامل:
1- ساخت باتريهاي ذخيره اي الكتريكي
2- ساخت رادياتورهاي داراي آلياژ سرب و تهیه
آلیاژهای مختلف
3- صنعت چاپ
4- مهمات سازي ( ساخت گلوله هاي سربي )
5-صنايع كابل سازي و سیم های سرب دار
6- ساخت ورقه هاي سربي

## Slide 5: ادامه مصرف سرب در صنایع
8- صنایع شیمیایی و رنگ سازی
در صنايع رنگسازي نيز در صورت استفاده كردن از پيگمان هاي حاوي سرب و يا استفاده از ضد زنگ هاي حاوي pb3o2 مواجهه با سرب را خواهيم داشت كه البته در توليد رنگ و ضدزنگ هاي جديد ، مقادير كمتري از سرب بكار مي رود.
9- تهیه اسید سولفوریک
10- لاستیک سازی­ها
11- ساخت لوله ها و مخازن آب
12- سرامیک سازی و کاشی سازی
13-ریخته گری
14-در صنايع حاوي پروسه هاي لحيم كاري آبكاري، گالوانيزاسيون ، توليد برنج و برنز

## Slide 6: راههای مواجهه با سرب
مواجهات غيرشغلي ( مانند انتقال سرب از طريق آب ، غذا و هواي محيط )
مواجهات شغلي :
1. استنشاقی
2. گوارشی
3. پوستی : تترااتیل سرب هم بصورت مایع و هم بصورت بخار از راه پوست جذب میشود
در مواجهات شغلي فاكتورهايي مانند خود فرآيند كار فاكتور مهمي در ميزان مواجهه و جذب آن میباشد. مثلاً در پروسه هايي كه دما به بالاتر از 1000 درجه سانتيگراد افزايش مي يابد و يا مواجهات زيادي باdust و fume ناشي از سرب داشته باشيم خطرات بيشتري خواهند داشت و ساير فاكتورهاي موثر شامل بهداشت عمومي در محل كار ، كفايت تهويه (موضعي يا جنراليزه) مي باشد .
به طور كلي در تمام مشاغلي كه سرب فلزي يا تركيبات حاوي سرب حرارت داده و ذوب مي شوند جزء مشاغل پرخطر محسوب مي گردند كه از اين موارد مي توان به جوشكاري يا برش حرارتي فلزات پوشيده با رنگ هاي سربي اشاره نمود كه دما به 1000 الي 3000 درجه سانتيگراد مي رسد و يا جوشكاري يا برشكاري فلزات داراي آلياژ سرب اشاره نمود .

## Slide 7: مکانیسم های اثرات زیانبار سرب
تأثیر روی آنزیم ها که نقش Inhibitor یا بازدارنده آنزیم ها را دارند( کم خونی ناشی از سرب بدلیل تاثیر سرب روی آنزیم های مختلفی است که نقش اساسی در ایجاد هموگلوبین دارند و آنمی ایجاد می کند و تأثیر آن روی دلتا آمینولولینیک دهیدراز میزان این اسید را در ادرار افزایش می دهد
واکنش های جانشینی ( سرب میتواند جانشین عناصر حیاتی بدن شود و آنها را دفع کند)کلسی یوری

## Slide 8: حدود مجاز مواجهه سرب
ردیف | نام علمی ماده شیمیایی | وزن مولکولی | حد مجاز مواجهه شغلی |  | نمادها | مبنای تعیین حد مجاز مواجهه
 |  |  | TWA | STEL/C |  | 
392 | سرب و ترکیبات معدنی آن Lead and inorganic compounds as Pb | 20/207 متفاوت | mg/m3 .05 | - | A3؛ BEI | اختلالات سیستم اعصاب محیطی و مرکزی؛ اثرات خونی
393 | کرومات سرب؛ به عنوان سرب Lead shromat as Pb به عنوان کروم as Cr | 22/323 - | mg/m3 .05 mg/m3 .012 | - - | A2؛ BEI A2 | آسیب سیستم تولید مثل در مردان و اثرات ناقص زایی؛ انقباض عروق
394 | لیندان Lindane | 85/290 | mg/m3 .5 | - | پوست؛ A3 | آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
395 | هیدرید لیتیم Lithium hydride | 95/7 | mg/m3 .025 | - | - | تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست و چشم
396 | هیدروکسید لیتیم Lithium hydroxide | 95/23 | - | mg/m31 | - | 

## Slide 9: اقدامات اجرايي
تدوين برنامه عملياتي كنترل و كاهش مواجهه شاغلين با سرب در محيط كار
تدوين و بارگذاري راهنماي مرتبط با كنترل سرب در محيط كار در سايت پرتال و سايت مركز سلامت به آدرس:
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
برگزاري كارگاه كشوري كنترل سرب جهت كارشناس مسئولان بهداشت حرفه اي كشور

## Slide 10: اقدامات وزارت بهداشت در خصوص پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سرب
الف) اقدامات در سطح مركز سلامت محيط و كار
تنظیم برنامه عملیاتی کاهش و کنترل سرب در محیط کار
تنظیم چک لیست ها و فرم های ثبت و گزارشگیری سرب در محیط کار
تنظیم برنامه تفصیلی سرب برای معاونت های بهداشتی در سال 1391
برنامه ریزی جهت اجرای کارگاههای کشوری و منطقه ای در خصوص سرب
تنظيم مجموعه هاي آموزشي و راهنماهاي مرتبط با سرب
انجام هماهنگيهاي درون و برون سازماني
مشاركت فعال در نشست هاي بين المللي و ملي مرتبط با سرب

## Slide 11: اقدامات بعمل آمده پیرامون بازرسی واحد بهداشت حرفه ای از کارگاههای دارای سرب
شناسایی و تشکیل پرونده بهداشتی برای کارگاههای دارای عامل زیان آور سرب
اندازه گیری و تعیین سرب در هوای محیط کار
اندازه گیری و کنترل توسط مراکز دانشگاهی
اندازه گیری و تجزیه توسط شرکت های خصوصی
تعیین کارگاههای دارای نواقص بهداشتی پس از بازدید
ابلاغ نواقص بهداشتی به کارفرمایان و درصورت لزوم صدور اخطاریه های بهداشتی
پیگیری از جانب کارشناسان بهداشت حرفه ای در خصوص رفع نواقص بهداشتی موجود پس از پایان مهلت مقرر در اعلام نواقص یا اخطاریه
جلب مشارکت کارفرمایان برای کاهش مخاطرات سرب در محیط کار

## Slide 12: اقدامات در بازرسی واحد بهداشت حرفه ای از کارگاههای دارای سرب
جلب مشارکت کارفرمایان برای کاهش مخاطرات سرب در محیط کار
ارتقاء آگاهی کارگران از اثرات و پیامدهای بهداشتی ناشی از سرب در محیط کار
نظارت بر کار شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی به کارگاههای دارای عامل زیان آور سرب
نظارت بر تشکیلات بهداشت حرفه ای مستقر در کارگاهها از جمله ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار
مشارکت با کارفرمایان و شرکت در جلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برای رفع مشکلات سرب در کارگاههای مشمول
در صورت عدم مبادرت به کنترل فنی مهندسی و بهسازی محیط کار پیگرد قانونی کارفرمایان متخلف تا حصول نتیجه
توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در جهت شناسایی و ارزیابی سرب در محیط کار
برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای کارفرمایان و کارگران
تهیه تهیه پمفلت، پوستر و مولتی مدیای سرب جهت ارتقاء آگاهی گروههای هدف بویژه کارگران و کارفرایان
استفاده از پتانسیل رسانه های ملی جهت ارتقاء آگاهی عمومی

## Slide 13: با تشکر از توجه شما